## Slide 1
Part 4 >>
Arduino
넘어진 상태(FALL)와 넘어지려는 상태(WARNING)일 때
Led와 TTS 음성이 실행
WARNING 빨간색 led 점등, 위험합니다
FALL > 노란색 led 점등, 관찰하세요
동작은 성공하였으나
Led가 눈에 잘 띄지 않아서 좀 더 확실한 경고
알림을 표시하기 위해 다른 방법을 찾아봄
특정상황
시행착오
목표

## Slide 2
Part 4 >>
Arduino
도트 매트릭스를 활용해 넘어진 상태(FALL),
넘어지려는 상태(WARNING)일 때 매트릭스에 각 단어가 출력
서버랑 아두이노랑 데이터를 주고 받을 수 없었음
아두이노 보드에서 HTTP 통신을 하려면 인터넷에 접속할 수 있는 방법이 필요함
무선 네트웨크에 연결해 인터넷에 접속하고 데이터를 주고 받을 수 있는 wifi 모듈을 추가로 연결해야하는데 모듈이 없었음
시행착오
목표

## Slide 3
Part 4 >>
도트 매트릭스
Json 파일을 열어 데이터를 읽고 아두이노로 전송

## Slide 4
Part 4 >>
도트 매트릭스
필요한 라이브러리
MD_parola.h
MD_MAX72xx.h
SPI.h
ArduinoJson.h
#define: 전처리기를 사용
하드웨어 타입,
매트릭스 디바이스 개수,
SPI 통신 핀들의 상수를 정의
MD_Parola 클래스의 객체인 myDisplay를 HARDWARE_TYPE에 해당하는
하드웨어와 CS_PIN, MAX_DEVICES에
해당하는 출력핀 정보를 사용하여 초기화
myDisplay 객체를 사용하여 LED 매트릭스를 제어

## Slide 5
Part 4 >>
도트 매트릭스
1.myDisplay 객체를 사용해 도트 매트릭스를 초기화
2.도트 매트릭스 밝기를 설정 0~15까지 있으며 0이 가장 어둡고 15가 가장 밝음
3.도트 매트릭스 디스플레이를 초기화, 이전에 표시한 텍스트를 지움
4.시리얼 통신을 초기화,9600은 통신속도를 의미
1
2
3
4

## Slide 6
Part 5 >>
도트 매트릭스
문자열을 입력으로 받아서 매트릭스에 메시지를 표시하는 함수
매트릭스의 디스플레이를 초기화하여 이전에
표시된 내용을 지움
매트릭스에 문자열을 표시하는 함수로, 입력된 메시지를 화면 중앙부터 왼쪽으로 스크롤하며
표시

## Slide 7
Part 4 >>
도트 매트릭스
1.시리얼 버퍼에 데이터가 있는지 확인
데이터가 도착하면 true로 변환
도착하지 않으면 false로 변환
2.JSON 데이터를 파싱하기 위한 doc를 생성
Doc은 JSON 데이터를 저장할 메모리를
동적으로 할당
최대 1024 바이트 크기의 메모리를
사용하도록 설정
1
2
3
4
3.doc 객체를 JsonObject로 변환 root는
JSON 데이터의 최상위 객체를 나타내는 변수
SON 데이터에서 "predictions" 배열의 첫 번째
요소의 "class" 필드 값을 읽어옴
이 값은 predictionClass 변수에 문자열로 저장
4. "WARNING"과 "FALL"이라는 두 가지 예측
클래스를 확인하여, 각각에 해당하는 메시지를
매트릭스에 표시하는 함수를 호출

## Slide 8
Part 4 >>
매트릭스 시연 영상
상황이 b일 경우(넘어진 상태):
상황이 a일 경우
(넘어지려는 상태):